## Slide 1
«Практическое применение эксплуатирующими ОПО организациями ФНП "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 года №420 при согласовании программы и приемке работ по проведению экспертизы промышленной безопасности.
Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Врио начальника отдела:
Козлов Д.А.

## Slide 2
Законодательная основа.
статья 1 ФЗ «О промышленной безопасности» №116 : экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) – это определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности;
часть 2 статьи 7 ФЗ «О промышленной безопасности» №116 – основания проведения ЭПБ;
часть 1 статьи 9 ФЗ «О промышленной безопасности» №116 – обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

## Slide 3
Основания проведения
пункт 5 ФНП №420 здания и сооружения на опасном производственном объекте, подлежат экспертизе (в том числе):
в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения

## Slide 4
Характерные ошибки.
Указание в качестве основания для проведения ЭПБ, например, «истечение срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией», при этом в разделе «предоставленные документы» указывается, что проектная документация на здание не предоставлялась.
пункт 27 ФНП №420: обследование зданий и сооружений включает определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации. То есть наличие или отсутствие проектной документации является принципиальным.
Вопрос: имеется или отсутствует проектная документация на здание или сооружение и был ли объективен эксперт в своем итоговом выводе, если при анализе экспертизы достоверно не ясно: устанавливал ли эксперт соответствие строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации или нет?

## Slide 5
Характерные ошибки.
несоблюдение экспертами объема выполненных работ в рамках ЭПБ в соответствии с пунктом 25 ФНП №420, а именно объем работ по техническому диагностированию технических устройств.
несоблюдение экспертами объема выполненных работ в рамках ЭПБ в соответствии с пунктом 27 ФНП №420, а именно объем работ по обследованию зданий и сооружений.

## Slide 6
Характерные ошибки.
Пункт 31 ФНП №420: акты по результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений составляются и подписываются лицами, проводившими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладываются к заключению экспертизы.
На все виды работ, которые указаны в п. 25 и 27 ФНП №420 требуются акты, подтверждающие выполнение (или отсутствие необходимости выполнения) конкретного вида работ. Акты подписываются (в том числе) руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу.

## Slide 7
Характерные ошибки.
пункт 35 ФНП №420 и в предыдущей, и в действующей редакции не содержит возможности указания каких либо сроков, дат и т.д. на устранение выявленных нарушений.
Ключевым в абзаце 2 пункта 35 ФНП №420 является то, что эксперт обязан сформулировать условие (я), после выполнения которого (ых) объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности и может быть применен. Эксплуатирующие ОПО организации продолжают эксплуатацию ТУ, здания или сооружения, не выполнив поставленное экспертом условие(я). Это является нарушением требований ПБ.

## Slide 8
Вывод.
Указанные нарушения приводят к необъективным выводам экспертов по результатам проведенной экспертизы, соответственно, нарушается установленное статьей 1 ФЗ №116 состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий; повышается риск возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев, причинения вреда и имущественного ущерба.
Эксплуатирующие организации привлекаются к ответственности за нарушение требований промышленной безопасности, несут расходы на оплату штрафных санкций, невыполненные или некачественно выполненные работы экспертными организациями.

## Slide 9
Спасибо
за
внимание